## Slide 1
優質教育基金
「主題網絡計劃」
2021-2022
透過機械人活動
促進高小STEM教育

## Slide 2: 大師級 先行者裝嵌

## Slide 3
升降裝置
夾持裝置
Microbit板
Robotbit擴展板
六足機體

## Slide 4
先行者組裝

## Slide 5
M3X10螺絲
M3尼龍螺絲帽
升降裝置
六足機體

## Slide 6
在升降裝置的一邊前後角碼上各穿上M3X10螺絲

## Slide 7
在升降裝置的另一邊前後角碼上各穿上M3X10螺絲

## Slide 8
M3X10螺絲再穿過六足機體
注意：天梯牙條在前方

## Slide 9
套上M3尼龍螺絲帽

## Slide 10
在六足機體底部
套上M3尼龍螺絲帽

## Slide 11
使用M3十字螺絲起子及M3套筒鎖緊尼龍螺絲帽

## Slide 13
連接升降裝置的
9g伺服馬達至RobotBit的S8位，

## Slide 15
M3X30螺絲
M3尼龍螺絲帽
夾爪裝置
六足機體
T形塊

## Slide 16
M3X30螺絲穿過夾爪上的角碼，再穿過天梯牙條

## Slide 17
M3X30螺絲再穿過夾爪另一邊的角碼

## Slide 18
套上M3尼龍螺絲帽

## Slide 19
套上M3尼龍螺絲帽

## Slide 20
在M3X30螺絲之間放進5mm厚的紅色T形塊

## Slide 21
再放進4mm厚的白色T形塊

## Slide 22
在升降板另一邊M3X30螺絲之間放進5mm厚的紅色T形塊

## Slide 23
再放進4mm厚的白色T形塊

## Slide 24
使用M3十字螺絲起子及M3套筒鎖緊尼龍螺絲帽

## Slide 26
連接夾爪裝置的
9g伺服馬達至RobotBit的S1位，

## Slide 29
Microbit板發放控制程式

## Slide 30
Microbit板發放控制程式(建議)

## Slide 31
Microbit板接收控制程式

## Slide 32
六足機體Microbit板接收控制程式(建議)

## Slide 37: 完