## Slide 1
優質教育基金主題網絡計劃 2022-2023
QTN 透過活的科學 : 促進中小學創意STEM教育
Micro:bit智能環境監察系統工作坊

## Slide 2: 自動環境監測系統
學生可運用 Micro:bit 微電路版，透過不同的感應器及裝置，設立環境監測系統。
運用物聯網，將數據上傳在雲端系統，並達至科學數據化顯示。
感應器收集數據
訊號處理
微電路版程式控制
Wifi 數據上傳
雲端系統顯示平台
科學 | 科技 | 數學
觀察生物 電的使用 | 程式設計 感應器應用 | 雲端數據系統 統計
運用科學過程技能 發展共同解決問題能力和創造力 發展綜合和應用科學、科技和數學的知識與技能的能力 |  | 

## Slide 3: 課程設計
課節 | 學生未有Micro:bit 編程知識 | 學生已有Micro:bit 編程知識
1-2 | Micro:bit 基礎編程 認識編程介面及上傳編程 利用Micro:bit顯示文字 利用Micro:bit控制圖案 | 分組討論，並草擬初步計劃 Micro:bit 連接擴展板編程 Micro:bit及擴展板控制LED燈
3-4 | Micro:bit 連接擴展板編程 Micro:bit及擴展板控制LED燈 | 學習使用感測器和顯示器
5-6 | 學習使用感測器和顯示器 | 學習使用物聯網Thingspeak平台
7-8 | 學習使用物聯網Thingspeak平台 | 運用設計，制作自動環境監測系統 學生討論及挑選適當的感測器來制作監測系統

## Slide 4: 活動一 : 認識編程介面及上傳編程
前往 https://makecode.microbit.org/
新增專案

## Slide 5: 活動一 : 認識編程介面及上傳編程
3. 下載編程
4. 把電線連到Micro:bit 並上載編程到Micro:bit 上

## Slide 6: IOT Science Extension
為了給IoT物聯網環境科學套件編程，我們需要添加一個擴展庫。
在代碼抽屜底部找到“擴展 Extension”，並點擊它。這時會彈出一個對話框。搜索“IOT”，然後點擊下載這個代碼庫。

## Slide 7: 活動一 : 認識編程介面及上傳編程
這時會彈出一個對話框。搜索“IOT”，然後點擊下載這個代碼庫。

## Slide 9: 活動2)利用Microbit 量度音量
學校內哪些地方需要安靜的環境?

## Slide 10: 活動2) 協助圖書館利用Microbit 量度音量
噪聲是指在工業生產、建築施工、交通運輸和社會生活中所產生的干擾周圍生活環境的聲音。
環境噪聲標準是為保護人群健康和生存環境，對噪聲容許範圍所作的規定。制定原則，應以保護人的聽力、睡眠休息、交談思考為依據，應具有先進性、科學性和現實性。

## Slide 11: 活動2) 協助圖書館利用Microbit 量度音量
在OLED中插入OLED 初始化 寬128 高64 積木塊。

## Slide 12: 活動2) 協助圖書館利用Microbit 量度音量
如圖所示，將噪聲傳感器模塊連接到P1口。
OLED屏幕連接I2C接口。

## Slide 13: 活動2) 協助圖書館利用Microbit 量度音量- 編程部分
先將OLED初始化
在OLED中插入OLED 初始化 寬128 高64 積木塊。

## Slide 14: 量度音量
2.插入顯示字符串(show string)積木塊顯示字符Noise:，
3.插入顯示數字(show number)積木塊，顯示噪音模塊返回的數值。
4.插入積木塊暫停(Pause)，填入數值1000，以暫停1秒。

## Slide 15: 活動2) 協助圖書館利用Microbit 量度音量
思考題：
1.如果在圖書館很嘈吵時，如何提醒學生在圖書館安靜?
2.如何設計這個環境噪聲監測系統的外觀？

## Slide 16
如果在圖書館很嘈吵時，如何提醒學生在圖書館安靜?
在forever循環中，拖入一個判斷語句，讀取P1口噪聲傳感器模塊的值，利用IF（如果）判斷值是否過高。
學生更可以對應P1口噪聲傳感器模塊的值不同的等級，micro:bit的led燈顯示不同的柱狀圖，最高級時為滿屏。對應不同的等級，OLED顯示器顯示不同數字，最高級顯示5。複製前面代碼，將5個等級的情況都一一判斷，並做出不同顯示。

## Slide 17: 活動3) 環境監測系統(基本)
環境監測是利用IOT技術對環境監測網絡進行設計,環境監測收集的信息又能通過物聯網適時儲存和顯示，並對所選評價區域進行詳細的場地監測和分析。

## Slide 18: 活動3) 環境監測系統
在OLED中插入OLED 初始化 寬128 高64 積木塊。

## Slide 19: 硬件連接:環境監測系統
光線傳感器、BME280模塊、OLED屏幕
光線傳感器模塊連接到P1。
BME280模塊連接到IIC接口SCL連接P19 SDA-P20。
OLED屏幕連接IIC接口。

## Slide 20: 編程部分
在重覆無限次中依次插入積木塊
積木塊： 運用show string 及 show number 顯示當前光線值，溫度以及濕度值。
1） 在OLED中，利用”新行顯示字符串”

## Slide 21: 活動3) 環境監測系統
在”八爪魚環境模块”內，取出”連接至P1的光線值”

## Slide 22
再次利用BM280同時顯示環境溫度及濕度。
最後暫停6000毫秒，每分鐘顯示當前環境的光線值、溫度值、濕度值

## Slide 23
思考題：
如何在學校戶外位置統計一天內的數據?
如何設計這個環境監測系統的外觀？

## Slide 24: 物聯網IOT
物聯網將可以接收訊息但無法連上網路的物品，透過IoT技術貼上電子標籤，使用者就能夠從網路找到物品相對應的位置、收集每個物品傳送的訊息，也可透過電腦集中管理機器、設備、甚至是在操作的人員，同時對家裡的設備、汽車進行定位、遙控、搜尋，有效防止物品遭竊，類似自動化操控系統。
同時，我們透過收集這些小事的數據，最後可以聚集成大數據，也是我們今次課題的重點，當中包括重新設計道路以減少車禍、都市翻新、災害預測、預防犯罪、流行病控制等社會重大改變，實現物物相聯的物聯網，我們簡單地用一張圖表達

## Slide 25: IoT裝置的工作一般可以分爲4個步驟： 1.數據採集 2.數據傳送 3.數據儲存及分析 4.數據顯示及行動

## Slide 26: 活動四 : 學習使用物聯網平台
2. 物聯網網站設定
前往https://thingspeak.com/ 並登入

## Slide 27
填好電郵，地區及個人姓名，創建帳戶，若果用的是私人email，則在下一頁選取「Use this email for my MathsWorks Account」並按Continue

## Slide 28: 活動四 : 學習使用物聯網平台
2. 新增CHENNEL並設定

## Slide 29: 上傳光線強度來進行測試
點擊“Channels”-“MY Channels”-“New Channel，新建一個頻道。

## Slide 30
出現項目Channels參數設計列表
填寫如下內容，如果有多個參數，就選擇多個field

## Slide 31
點擊save channel 就可以了

## Slide 32: 活動四 : 學習使用物聯網平台
2.點擊API KEY，查看write key，就是我們編程時上傳數據所需的數字匙。
取得API KEY
複製API KEY

## Slide 33: IOT編程部分
在中插入Set ESP8266 積木塊，
選擇參數 RX “P8”。 TX “P12” baud rate”115200”
然後插入connect wifi積木塊
填入可用的wifi名稱（SSID）與密碼（Wifi Password）

## Slide 34: Microbit資料傳送
1. 在forever中插入綠色”connect thingspeak”積木塊
2. 插入綠色積木塊set data to be send
3. 在白色空格加入 API Key，這是Thingspeaks內的 Write API Key
4. 在 Field1 加入 Value of light intensity in P1。以收集傳感器在P1的光度數值。
5. 加入”Send data to thingspeaks”積木塊
6. 加入積木塊pause , 輸入數值600000，一分鐘發送一次。

## Slide 35
每隔一分鐘都會向thingspeak上傳一次當前光線值的數據。
thingspeak可以查看所有數據。

## Slide 36
思考題：
1.在學校戶外的花園位置，我們可收集哪些環境數據?
2.如何在學校戶外的花園位置，收集一天內的溫度及濕度數據，並顯示在電腦雲端平台上。
3.如何設計這個環境監測系統的外觀？
4. 你能夠為課室設計一個物聯網裝置嗎?